## Slide 1: INTERFERENCIAS
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
APLICADA
ITI9B 04/08/2020
160636 Laura Yesenia Monsivais Flores.
160944 José Manuel Salazar González.
161067 Julio César Lozano López.
160726 Pedro De La Cruz Rosas.
161061 Misael Fernando Pedroza
161237 Ernesto Gaytán Cortés.

## Slide 2
¿QUE ES UNA INTERFERENCIA?

## Slide 3
Interferencia Electromagnética (EMI)
Interferencia de Radio Frecuencia (RFI)
CONTENIDOIDO

## Slide 4: Interferencia Electromagnética (EMI)
/ 01

## Slide 5: Interferencia Electromagnética (EMI)
Concepto:
Perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema electrónico causada por una fuente externa al mismo.
Fuente de la interferencia electromagnética.
Puede ser cualquier objeto, ya sea artificial o natural, que posea corriente eléctrica que varíen rápidamente, como un circuito eléctrico, el Sol o las auroras boreales.
Causa de la interferencia electromagnética.
Ocurre cuando radiotransmisores y equipos electrónicos operan dentro de un rango muy próximo entre sí.
La interferencia es causada por:
*Equipos radiotransmisores incorrectamente instalados.
*Una señal radioeléctrica intensa desde un trasmisor cercano.
*Emisiones o señales no deseadas (llamadas radiaciones espúreas) generadas por el equipo trasmisor.
*Blindaje o filtrado insuficiente en el equipo electrónico para evitar que capte señales indeseadas.

## Slide 6: Fuentes de Interferencia

## Slide 7
EJEMPLO
Las emisiones de estas fuentes EMI pueden provenir tanto de fuentes terrestres como extraterrestres (satélites, naves espaciales). Las fuentes de ruido EMI son debidas fundamentalmente a emisores de comunicaciones y navegación (banda comercial, comunicaciones de navegación aérea y radares) y a equipos industriales y de consumo, o incluso las explosiones nucleares, todas ellas debidas al hombre. Pero también hay que tener en cuenta fuentes de interferencia electromagnética externas naturales, tales como rayos, descargas electrostáticas, ruido solar y cósmico entre otros.

## Slide 8: Interferencia de Radio Frecuencia (RFI)
/ 02

## Slide 9: Interferencia de Radio Frecuencia (RFI)
Esta perturbación puede interrumpir, degradar o limitar el rendimiento de ese sistema. Atacan a la calidad de las señales en los medios.
Fuentes de RFI incluyen los sistemas de radio
Dos formas de prevenir EMI/RFI;
A través del blindaje de los alambres en un cable con un trenzado metálico o de aluminio. (lo cual incrementa el costo y diámetro del cable)
A través de la cancelación de los hilos, que son trenzados en pares para proveer semi-blindaje dentro del medio de red.
Notes: Dos

## Slide 10
EJEMPLO

## Slide 11: Gracias